# Резьбы 12 TPI ANSI B1.1

## Unified Thread Series 12 TPI ANSI B1.1

##### 12-UN - Unified Extra Fine Thread - Унифицированная мелкая резьба для специальных применений

| Типоразмер | Наружный диаметр, дюймов | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Чиcло витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/16" - 12-UN | 1,063 | 26,988 | 24,90 | 12 | 2,117 |
| 1 3/16" - 12-UN | 1,187 | 30,162 | 28,10 | 12 | 2,117 |
| 1 5/16" - 12-UN | 1,312 | 33,338 | 31,30 | 12 | 2,117 |
| 1 7/16" - 12-UN | 1,437 | 36,512 | 34,50 | 12 | 2,117 |
| 1 5/8" - 12-UN | 1,625 | 41,275 | 39,20 | 12 | 2,117 |
| 1 3/4" - 12-UN | 1,750 | 44,450 | 42,40 | 12 | 2,117 |
| 1 7/8" - 12-UN | 1,875 | 47,625 | 45,60 | 12 | 2,117 |
| 2" - 12-UN | 2,000 | 50,800 | 48,75 | 12 | 2,117 |
| 2 1/8" - 12-UN | 2,125 | 53,975 | 51,90 | 12 | 2,117 |
| 2 1/4" - 12-UN | 2,250 | 57,150 | 55,10 | 12 | 2,117 |
| 2 3/8" - 12-UN | 2,375 | 60,325 | 58,30 | 12 | 2,117 |
| 2 1/2" - 12-UN | 2,500 | 63,500 | 61,50 | 12 | 2,117 |