# Резьбы 16 TPI ANSI B1.1

## Unified Thread Series 16 TPI ANSI B1.1

##### 16-UN - Unified Extra Fine Thread - Унифицированная мелкая резьба для специальных применений

| Типоразмер | Наружный диаметр, дюймов | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм mm | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1" - 16-UN | 1,000 | 25,400 | 23,80 | 16 | 1,587 |
| 1 1/16" - 16-UN | 1,063 | 26,988 | 25,50 | 16 | 1,587 |
| 1 1/8" - 16-UN | 1,125 | 28,575 | 27,10 | 16 | 1,587 |
| 1 3/16" - 16-UN | 1,187 | 30,162 | 28,60 | 16 | 1,587 |
| 1 1/4" - 16-UN | 1,250 | 31,750 | 30,20 | 16 | 1,587 |
| 1 5/16" - 16-UN | 1,313 | 33,338 | 31,80 | 16 | 1,587 |
| 1 3/8" - 16-UN | 1,375 | 34,925 | 33,40 | 16 | 1,587 |
| 1 7/16" - 16-UN | 1,437 | 36,512 | 35,00 | 16 | 1,587 |
| 1 1/2" - 16-UN | 1,500 | 38,100 | 36,60 | 16 | 1,587 |
| 1 5/8" - 16-UN | 1,625 | 41,275 | 39,80 | 16 | 1,587 |
| 1 3/4" - 16-UN | 1,750 | 44,450 | 42,90 | 16 | 1,587 |
| 1 7/8" - 16-UN | 1,875 | 47,625 | 46,10 | 16 | 1,587 |
| 2" - 16-UN | 2,000 | 50,800 | 49,30 | 16 | 1,587 |
| 2 1/8" - 16-UN | 2,125 | 53,975 | 52,50 | 16 | 1,587 |
| 2 1/4" - 16-UN | 2,250 | 57,150 | 55,60 | 16 | 1,587 |
| 2 3/8" - 16-UN | 2,375 | 60,325 | 58,80 | 16 | 1,587 |
| 2 1/2" - 16-UN | 2,500 | 63,500 | 62,00 | 16 | 1,587 |