# Резьбы 8 TPI ANSI B1.1

## Unified Thread Series 8 TPI ANSI B1.1

##### 8-UN - Unified Extra Fine Thread - Унифицированная мелкая резьба для специальных применений

| Типоразмер | Наружный диаметр, дюймов | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/16" - 8-UN | 1,063 | 26,988 | 23,90 | 8 | 3,175 |
| 1 1/8" - 8-UN | 1,125 | 28,575 | 25,50 | 8 | 3,175 |
| 1 3/16" - 8-UN | 1,187 | 30,162 | 27,10 | 8 | 3,175 |
| 1 1/4" - 8-UN | 1,250 | 31,750 | 28,75 | 8 | 3,175 |
| 1 5/16" - 8-UN | 1,313 | 33,338 | 30,30 | 8 | 3,175 |
| 1 3/8" - 8-UN | 1,375 | 34,925 | 31,75 | 8 | 3,175 |
| 1 1/2" - 8-UN | 1,500 | 38,100 | 35,00 | 8 | 3,175 |
| 1 5/8" - 8-UN | 1,625 | 41,275 | 38,00 | 8 | 3,175 |
| 1 3/4" - 8-UN | 1,750 | 44,450 | 41,50 | 8 | 3,175 |
| 1 7/8" - 8-UN | 1,875 | 47,625 | 44,50 | 8 | 3,175 |
| 2" - 8-UN | 2,000 | 50,800 | 47,75 | 8 | 3,175 |
| 2 1/8" - 8-UN | 2,125 | 53,975 | 50,90 | 8 | 3,175 |
| 2 1/4" - 8-UN | 2,250 | 57,150 | 54,00 | 8 | 3,175 |
| 2 3/8" - 8-UN | 2,375 | 60,325 | 57,20 | 8 | 3,175 |
| 2 1/2" - 8-UN | 2,500 | 63,500 | 60,40 | 8 | 3,175 |