# Резьбы BS 93

## British Association BS 93

##### Британская стандартная резьба. Использовалась в приборах и часах. Была заменена крупной и мелкой резьбой ISO.

| Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| BA No. 0 | 6,00 | 4,80 | 1,00 |
| BA No. 1 | 5,30 | 4,22 | 0,90 |
| BA No. 2 | 4,70 | 3,73 | 0,81 |
| BA No. 3 | 4,10 | 3,22 | 0,73 |
| BA No. 4 | 3,60 | 2,81 | 0,66 |
| BA No. 5 | 3,20 | 2,49 | 0,59 |
| BA No. 6 | 2,80 | 2,16 | 0,53 |
| BA No. 7 | 2,50 | 1,92 | 0,48 |
| BA No. 8 | 2,20 | 1,68 | 0,43 |
| BA No. 9 | 1,43 | 1,9 | 0,39 |
| BA No. 10 | 1,70 | 1,28 | 0,35 |
| BA No. 11 | 1,50 | 1,13 | 0,31 |
| BA No. 12 | 1,30 | 0,96 | 0,28 |
| BA No. 13 | 1,20 | 0,90 | 0,25 |
| BA No. 14 | 1,00 | 0,72 | 0,23 |
| BA No. 15 | 0,90 | 0,65 | 0,21 |
| BA No. 16 | 0,79 | 0,65 | 0,19 |
| BA No. 17 | 0,70 | 0,50 | 0,17 |
| BA No. 18 | 0,62 | 0,44 | 0,15 |
| BA No. 19 | 0,54 | 0,37 | 0,14 |
| BA No. 20 | 0,48 | 0,34 | 0,12 |
| BA No. 21 | 0,42 | 0,29 | 0,11 |
| BA No. 22 | 0,37 | 0,25 | 0,098 |
| BA Nr. 23 | 0,33 | 0,22 | 0,090 |
| BA Nr. 24 | 0,29 | 0,19 | 0,080 |
| BA No. 25 | 0,25 | 0,16 | 0,072 |