# Резьбы Эдисона

## E Thread DIN 40400
Edison Thread

| Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм mm | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| E 5,5 | 5,5 | 4,9 | 1,0 |
| E 10 | 10,0 | 8,8 | 1,81 |
| E 14 | 14,0 | 12,5 | 2,82 |
| E 16 | 16,0 | 14,7 | 2,50 |
| E 18 | 18,0 | 17,0 | 3,00 |
| E 27 | 27,0 | 24,5 | 3,62 |
| E 33 | 33,0 | 30,8 | 4,23 |
| E 40 | 40,0 | 36,3 | 6,35 |