# Резьбы Уитворта Мелкие DIN 239

## Whitworth Fine Thread 1 DIN 239

##### Внимание!
Не перепутайте эту резьбу с резьбой Whitworth Fine Thread BS 84. Эта резьба устарела и более не применяется.

| Типоразмер резьбы | Диаметр болта mm | Диаметр гайки mm | число витков на дюйм | Шаг мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W 56 x 1/4" | 55,00 | 56,00 | 4 | 6,35 |
| W 60 x 1/4" | 59,00 | 60,00 | 4 | 6,35 |
| W 64 x 1/4" | 63,00 | 64,00 | 4 | 6,35 |
| W 68 x 1/4" | 67,00 | 68,00 | 4 | 6,35 |
| W 72 x 1/4" | 71,00 | 72,00 | 4 | 6,35 |
| W 76 x 1/4" | 75,00 | 76,00 | 4 | 6,35 |
| W 80 x 1/4" | 79,00 | 80,00 | 4 | 6,355 |
| W 84 x 1/4" | 83,00 | 84,00 | 4 | 6,35 |
| W 89 x 1/4" | 88,00 | 89,00 | 4 | 6,35 |
| W 94 x 1/4" | 93,00 | 94,00 | 4 | 6,35 |
| W 99 x 1/4" | 98,00 | 99,00 | 4 | 6,35 |
| W 104 x 1/4" | 103,00 | 104,00 | 4 | 6,35 |
| W 109 x 1/4" | 108,00 | 109,00 | 4 | 6,35 |
| W 114 x 1/4" | 113,00 | 114,00 | 4 | 6,35 |
| W 119 x 1/4" | 118,00 | 119,00 | 4 | 6,35 |
| W 124 x 1/4" | 123,00 | 114,00 | 4 | 6,35 |
| W 129 x 1/4" | 128,00 | 129,00 | 4 | 6,35 |
| W 134 x 1/4" | 133,00 | 134,00 | 4 | 6,35 |
| W 139 x 1/4" | 138,00 | 139,00 | 4 | 6,35 |
| W 144 x 1/4" | 143,00 | 144,00 | 4 | 6,35 |
| W 149 x 1/4" | 148,00 | 149,00 | 4 | 6,35 |
| W 154 x 1/4" | 153,00 | 154,00 | 4 | 6,35 |
| W 159 x 1/4" | 158,00 | 159,00 | 4 | 6,35 |
| W 164 x 1/4" | 163,00 | 164,00 | 4 | 6,35 |
| W 169 x 1/4" | 168,00 | 169,00 | 4 | 6,35 |
| W 174 x 1/4" | 173,00 | 174,00 | 4 | 6,35 |
| W 179 x 1/4" | 178,00 | 179,00 | 4 | 6,35 |
| W 184 x 1/4" | 183,00 | 184,00 | 4 | 6,35 |
| W 189 x 1/4" | 188,00 | 189,00 | 4 | 6,35 |
| W 194 x 1/4" | 193,00 | 194,00 | 4 | 6,35 |
| W 199 x 1/4" | 198,00 | 199,00 | 4 | 6,35 |
| W 204 x 1/4" | 203,00 | 204,00 | 4 | 6,35 |
| W 209 x 1/4" | 208,00 | 209,00 | 4 | 6,35 |
| W 214 x 1/4" | 213,00 | 214,00 | 4 | 6,35 |
| W 219 x 1/4" | 218,00 | 219,00 | 4 | 6,35 |
| W 224 x 1/4" | 223,00 | 224,00 | 4 | 6,35 |
| W 229 x 1/4" | 228,00 | 229,00 | 4 | 6,35 |
| W 234 x 1/4" | 233,00 | 234,00 | 4 | 6,35 |
| W 239 x 1/4" | 238,00 | 239,00 | 4 | 6,35 |
| W 244 x 1/4" | 243,00 | 244,00 | 4 | 6,35 |
| W 249 x 1/4" | 248,00 | 249,00 | 4 | 6,35 |
| W 254 x 1/4" | 253,00 | 254,00 | 4 | 6,35 |
| W 259 x 1/4" | 258,00 | 259,00 | 4 | 6,35 |
| W 264 x 1/4" | 263,00 | 264,00 | 4 | 6,35 |
| W 269 x 1/4" | 268,00 | 269,00 | 4 | 6,35 |
| W 274 x 1/4" | 273,00 | 274,00 | 4 | 6,35 |
| W 279 x 1/4" | 278,00 | 279,00 | 4 | 6,35 |
| W 284 x 1/4" | 283,00 | 284,00 | 4 | 6,35 |
| W 289 x 1/4" | 288,00 | 289,00 | 4 | 6,35 |
| W 294 x 1/4" | 293,00 | 294,00 | 4 | 6,35 |
| W 299 x 1/4" | 298,00 | 299,00 | 4 | 6,35 |
| W 304 x 1/4" | 303,00 | 304,00 | 4 | 6,35 |
| W 309 x 1/4" | 308,00 | 309,00 | 4 | 6,35 |
| W 314 x 1/4" | 313,00 | 314,00 | 4 | 6,35 |
| W 319 x 1/4" | 318,00 | 319,00 | 4 | 6,35 |
| W 324 x 1/4" | 323,00 | 324,00 | 4 | 6,35 |
| W 329 x 1/4" | 328,00 | 329,00 | 4 | 6,35 |
| W 334 x 1/4" | 333,00 | 334,00 | 4 | 6,35 |
| W 339 x 1/4" | 338,00 | 339,00 | 4 | 6,35 |
| W 344 x 1/4" | 343,00 | 344,00 | 4 | 6,35 |
| W 349 x 1/4" | 348,00 | 349,00 | 4 | 6,35 |
| W 354 x 1/4" | 353,00 | 354,00 | 4 | 6,35 |
| W 359 x 1/4" | 358,00 | 359,00 | 4 | 6,35 |
| W 364 x 1/4" | 363,00 | 364,00 | 4 | 6,35 |
| W 369 x 1/4" | 368,00 | 369,00 | 4 | 6,35 |
| W 374 x 1/4" | 373,00 | 374,00 | 4 | 6,35 |
| W 379 x 1/4" | 378,00 | 379,00 | 4 | 6,35 |
| W 384 x 1/4" | 383,00 | 384,00 | 4 | 6,35 |
| W 389 x 1/4" | 388,00 | 389,00 | 4 | 6,35 |
| W 394 x 1/4" | 393,00 | 394,00 | 4 | 6,35 |
| W 399 x 1/4" | 398,00 | 399,00 | 4 | 6,35 |
| W 404 x 1/4" | 403,00 | 404,00 | 4 | 6,35 |
| W 409 x 1/4" | 408,00 | 409,00 | 4 | 6,35 |
| W 414 x 1/4" | 413,00 | 414,00 | 4 | 6,35 |
| W 419 x 1/4" | 418,00 | 419,00 | 4 | 6,35 |
| W 424 x 1/4" | 423,00 | 424,00 | 4 | 6,35 |
| W 429 x 1/4" | 428,00 | 429,00 | 4 | 6,35 |
| W 434 x 1/4" | 433,00 | 434,00 | 4 | 6,35 |
| W 439 x 1/4" | 438,00 | 439,00 | 4 | 6,35 |
| W 444 x 1/4" | 443,00 | 444,00 | 4 | 6,35 |
| W 449 x 1/4" | 448,00 | 449,00 | 4 | 6,35 |
| W 454 x 1/4" | 453,00 | 454,00 | 4 | 6,35 |
| W 459 x 1/4" | 458,00 | 459,00 | 4 | 6,35 |
| W 464 x 1/4" | 463,00 | 464,00 | 4 | 6,35 |
| W 469 x 1/4" | 468,00 | 469,00 | 4 | 6,35 |
| W 474 x 1/4" | 473,00 | 474,00 | 4 | 6,35 |
| W 479 x 1/4" | 478,00 | 479,00 | 4 | 6,35 |
| W 484 x 1/4" | 483,00 | 484,00 | 4 | 6,35 |
| W 489 x 1/4" | 488,00 | 489,00 | 4 | 6,35 |
| W 494 x 1/4" | 493,00 | 494,00 | 4 | 6,35 |
| W 499 x 1/4" | 498,00 | 499,00 | 4 | 6,35 |