# Резьбы Уитворта мелкие BS 84

BSF 1 1/8", BSF 1 1/4", BSF 1 3/8", BSF 1 1/2", BSF 1 5/8", BSF 1 3/4", BSF 2", BSF 2 1/4", BSF 2 1/2", BSF 2 3/4", BSF 3", BSF 3 1/4", BSF 3 1/2", BSF 3 3/4", BSF 4"

## Whitworth Fine Thread BS 84

##### Британский стандарт мелкой резьбы BSF - резьбы для крепежа. Мелкие резьбы, широко распространенные в британском машиностроении, заменены американскими резьбами UNF.

| Типоразмер | Наружный диаметр, дюймов | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSF 3/16" | 3/16 | 4,763 | 3,747 | 32 | 0,794 |
| BSF 7/32" | 7/32 | 5,556 | 4,394 | 28 | 0,907 |
| BSF 1/4" | 1/4 | 6,350 | 5,100 | 26 | 0,977 |
| BSF 9/32" | 9/32 | 7,142 | 5,893 | 26 | 0,977 |
| BSF 5/16" | 5/16 | 7,938 | 6,459 | 22 | 1,154 |
| BSF 3/8" | 3/8 | 9,525 | 7,899 | 20 | 1,270 |
| BSF 7/16" | 7/16 | 11,113 | 9,304 | 18 | 1,411 |
| BSF 1/2" | 1/2 | 12,700 | 10,668 | 16 | 1,587 |
| BSF 9/16" | 9/16 | 14,288 | 12,256 | 16 | 1,587 |
| BSF 5/8" | 5/8 | 15,875 | 13,549 | 14 | 1,814 |
| BSF 11/16" | 11/16 | 17,463 | 15,137 | 14 | 1,814 |
| BSF 3/4" | 3/4 | 19,050 | 16,336 | 12 | 2,117 |
| BSF 7/8" | 7/8 | 22,225 | 19,269 | 11 | 2,309 |
| BSF 1" | 1 | 25,400 | 22,148 | 10 | 2,540 |
| BSF 1 1/8" | 1 1/8 | 28,575 | 24,963 | 9 | 2,822 |
| BSF 1 1/4" | 1 1/4 | 31,750 | 28,138 | 9 | 2,822 |
| BSF 1 3/8" | 1 3/8 | 34,925 | 30,861 | 8 | 3,175 |
| BSF 1 1/2" | 1 1/2 | 38,100 | 34,036 | 8 | 3,175 |
| BSF 1 5/8" | 1 5/8 | 41,275 | 37,211 | 8 | 3,175 |
| BSF 1 3/4" | 1 3/4 | 44,450 | 39,802 | 7 | 3,628 |
| BSF 2" | 2 | 50,800 | 46,152 | 7 | 3,628 |
| BSF 2 1/4" | 2 1/4 | 57,150 | 51,730 | 6 | 4,233 |
| BSF 2 1/2" | 2 1/2 | 63,500 | 58,080 | 6 | 4,233 |
| BSF 2 3/4" | 2 3/4 | 69,850 | 64,430 | 6 | 4,233 |
| BSF 3" | 3 | 76,200 | 69,692 | 5 | 5,080 |
| BSF 3 1/4" | 3 1/4 | 82,550 | 76,042 | 5 | 5,080 |
| BSF 3 1/2" | 3 1/2 | 88,900 | 81,670 | 4,5 | 5,644 |
| BSF 3 3/4" | 3 3/4 | 95,250 | 88,020 | 4,5 | 5,644 |
| BSF 4" | 4 | 101,600 | 94,370 | 4,5 | 5,644 |