# Резьбы Уитворта трубные конические DIN ISO 7/1

## Whitworth Tapered Pipe Thread

##### Резьбы для труб и фиттингов, самоуплотняющиея. Внутренняя резьба - цилиндрическая, наружная - имеет конусность 1:16.

| Типоразмер штока | Типоразмер втулки | Внутренний диаметр трубы, мм | Наружный диаметр трубы, мм | Диаметр сверления, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1/16" | Rp 1/16" | 3 | 7,723 | 6,561 | 28 | 0,907 |
| R 1/8" | Rp 1/8" | 6 | 9,728 | 8,566 | 28 | 0,907 |
| R 1/4" | Rp 1/4" | 8 | 13,157 | 11,445 | 19 | 1,337 |
| R 3/8" | Rp 3/8" | 10 | 16,662 | 14,950 | 19 | 1,337 |
| R 1/2" | Rp 1/2" | 15 | 20,995 | 18,631 | 14 | 1,814 |
| R 3/4" | Rp 3/4" | 20 | 26,441 | 24,117 | 14 | 1,814 |
| R 1" | Rp 1" | 25 | 33,249 | 30,291 | 11 | 2,309 |
| R 1 1/4" | Rp 1 1/4" | 32 | 41,910 | 38,952 | 11 | 2,309 |
| R 1 1/2" | Rp 1 1/2" | 40 | 47,803 | 44,845 | 11 | 2,309 |
| R 2" | Rp 2" | 50 | 59,614 | 56,656 | 11 | 2,309 |
| R 2 1/2" | Rp 2 1/2" | 65 | 75,184 | 72,226 | 11 | 2,309 |
| R 3" | Rp 3" | 80 | 87,884 | 84,926 | 11 | 2,309 |
| R 4" | R 4" | 100 | 113,030 | 110,072 | 11 | 2,309 |
| R 5" | Rp 5" | 125 | 138,430 | 135,472 | 11 | 2,309 |
| R 6" | Rp 6" | 150 | 163,830 | 160,872 | 11 | 2,309 |