# Резьбы V-образные

## Sharp "V" Thread

##### Применялись в США до 1909г.

| Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 6,35 | 4,15 | 20 | 1,27 |
| 5/16" | 7,94 | 5,50 | 18 | 1,41 |
| 3/8" | 9,52 | 6,78 | 16 | 1,59 |
| 7/16" | 11,11 | 7,97 | 14 | 1,81 |
| 1/2" | 12,70 | 9,04 | 12 | 2,12 |
| 9/16" | 14,29 | 10,63 | 12 | 2,12 |
| 5/8" | 15,87 | 11,87 | 11 | 2,31 |
| 11/16" | 17,46 | 13,46 | 11 | 2,31 |
| 3/4" | 19,05 | 14,65 | 10 | 2,54 |
| 13/16" | 20,64 | 16,24 | 10 | 2,54 |
| 7/8" | 22,22 | 17,34 | 9 | 2,82 |
| 15/16" | 23,81 | 18,93 | 9 | 2,82 |
| 1" | 25,40 | 19,90 | 8 | 3,17 |
| 1 1/8" | 28,57 | 22,29 | 7 | 3,63 |
| 1 1/4" | 31,75 | 25,47 | 7 | 3,63 |
| 1 3/8" | 34,92 | 27,58 | 6 | 4,23 |
| 1 1/2" | 38,10 | 30,76 | 6 | 4,23 |
| 1 5/8" | 41,27 | 32,47 | 5 | 5,08 |
| 1 3/4" | 44,45 | 35,65 | 5 | 5,08 |
| 1 7/8" | 47,62 | 37,84 | 4 1/2 | 5,64 |
| 2" | 50,80 | 41,02 | 4 1/2 | 5,64 |
| 2 1/8" | 53,97 | 44,19 | 4 1/2 | 5,64 |
| 2 1/4" | 57,15 | 47,37 | 4 1/2 | 5,64 |
| 2 3/8" | 60,32 | 50,54 | 4 1/2 | 5,64 |
| 2 1/2" | 63,50 | 52,50 | 4 | 5,64 |
| 2 5/8" | 66,67 | 55,67 | 4 | 5,64 |
| 2 3/4" | 69,85 | 58,85 | 4 | 5,64 |
| 2 7/8" | 73,02 | 62,04 | 4 | 5,64 |
| 3" | 76,20 | 63,64 | 3 1/2 | 7,26 |
| 3 1/8" | 79,37 | 66,81 | 3 1/2 | 7,26 |
| 3 1/4" | 82,55 | 69,99 | 3 1/2 | 7,26 |
| 3 3/8" | 85,72 | 72,18 | 3 1/2 | 7,82 |
| 3 1/2" | 88,90 | 73,36 | 3 1/2 | 7,82 |
| 3 5/8" | 92,07 | 78,53 | 3 1/2 | 7,82 |
| 3 3/4" | 95,25 | 80,59 | 3 | 8,47 |
| 3 7/8" | 98,42 | 83,76 | 3 | 8,47 |
| 4" | 101,60 | 86,94 | 3 | 8,47 |