# Резьбы для швейных машин

## Sewing Machine Thread (Nähnorm 100)

| Типоразмер резьбы | Наружный диаметр болта, мм | Внутренний диаметр болта, мм | Наружный диаметр гайки, мм | Внутренний диаметр гайки, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/64" | 1,984 | 1,468 | 2,013 | 1,554 | 64 | 0,397 |
| 3/32" | 2,381 | 2,051 | 2,399 | 2,106 | 100 | 0,254 |
| 3/32" | 2,381 | 1,791 | 2,414 | 1,889 | 56 | 0,453 |
| 1/8" | 3,175 | 2,425 | 3,217 | 2,550 | 44 | 0,577 |
| 9/64" | 3,572 | 2,748 | 3,618 | 2,885 | 40 | 0,635 |
| 11/64" | 4,366 | 3,542 | 3,412 | 3,679 | 40 | 0,635 |
| 3/16" | 4,763 | 4,731 | 4,820 | 4,903 | 32 | 0,796 |
| 3/16" | 4,763 | 3,591 | 4,828 | 3,786 | 28 | 0,907 |
| 15/64" | 5,953 | 4,781 | 6,018 | 4,976 | 28 | 0,907 |
| 1/4" | 6,350 | 5,526 | 6,396 | 5,663 | 40 | 0,635 |
| 9/32" | 7,144 | 5,494 | 7,236 | 5,769 | 20 | 1,270 |
| 9/32" | 7,144 | 5,972 | 7,209 | 6,167 | 28 | 0,907 |
| 5/16" | 7,938 | 6,104 | 8,040 | 6,410 | 18 | 1,411 |
| 3/8" | 9,525 | 8,353 | 9,590 | 8,548 | 28 | 0,907 |
| 7/16" | 11,113 | 9,941 | 11,178 | 10,136 | 28 | 0,907 |
| 9/16" | 14,288 | 12,638 | 14,380 | 12,913 | 20 | 1,270 |