# Резьбы французские

## French Thread

##### Использовались во Франции до введения стандарта S.I.Thread
Обозначается S.F. System Fracais

| Типоразмер резьбы | Наружный диаметр, мм | Шаг, мм | Диаметр сверления, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,00 | 1,00 | 4,70 |
| - | 8,00 | 1,00 | 6,70 |
| 1 | 10,00 | 1,50 | 8,05 |
| - | 12,00 | 1,50 | 10,05 |
| 2 | 14,00 | 2,00 | 11,40 |
| - | 16,00 | 2,00 | 13,40 |
| 3 | 18,00 | 2,50 | 14,75 |
| - | 20,00 | 2,50 | 16,75 |
| - | 22,00 | 2,50 | 18,75 |
| 4 | 24,00 | 3,00 | 20,10 |
| - | 26,00 | 3,00 | 22,10 |
| - | 28,00 | 3,00 | 24,10 |
| 5 | 30,00 | 3,50 | 25,45 |
| - | 32,00 | 3,50 | 27,45 |
| - | 34,00 | 3,50 | 29,45 |
| 6 | 36,00 | 4,00 | 30,80 |
| - | 38,00 | 4,00 | 32,80 |
| - | 40,00 | 4,00 | 34,80 |
| 7 | 42,00 | 4,50 | 36,15 |
| - | 44,00 | 4,50 | 38,15 |
| - | 46,00 | 4,50 | 40,15 |
| 8 | 48,00 | 5,00 | 41,50 |
| - | 50,00 | 5,00 | 43,50 |
| 9 | 56,00 | 5,50 | 48,85 |
| 10 | 64,00 | 6,00 | 56,20 |
| 11 | 72,00 | 6,50 | 63,55 |
| 12 | 80,00 | 7,00 | 70,90 |
| 13 | 88,00 | 7,50 | 78,25 |
| 14 | 96,00 | 8,00 | 85,60 |
| 15 | 106,00 | 8,50 | 95,95 |
| 16 | 116,00 | 9,00 | 104,30 |
| 17 | 126,00 | 9,50 | 113,65 |
| 18 | 136,00 | 10,00 | 123,00 |
| 19 | 148,00 | 10,50 | 134,05 |