# Резьбы круглые 2

## Knuckle Thread DIN 20400

##### Используются в горной промышленности

| Внутренний диаметр болта, мм | Наружный диаметр болта, мм | Шаг, мм | Внутренний диаметр гайки, мм | Наружный диаметр резьбы гайки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd 10 | 6,700 | 3,000 | 10,300 | 7,000 |
| Rd 12 | 8,700 | 3,000 | 12,300 | 9,000 |
| Rd 14 | 10,700 | 3,000 | 14,300 | 11,000 |
| Rd 16 | 11,600 | 4,000 | 16,400 | 12,000 |
| Rd 18 | 13,600 | 4,000 | 18,400 | 14,000 |
| Rd 20 | 15,600 | 4,000 | 20,400 | 16,000 |
| Rd 22 | 17,600 | 4,000 | 22,400 | 18,000 |
| Rd 25 | 20,600 | 4,000 | 25,400 | 21,000 |
| Rd 28 | 23,600 | 4,000 | 28,400 | 24,000 |
| Rd 32 | 27,600 | 4,000 | 32,400 | 28,000 |
| Rd 36 | 30,500 | 5,000 | 36,500 | 31,000 |
| Rd 40 | 34,500 | 5,000 | 40,500 | 35,000 |
| Rd 42 | 36,500 | 5,000 | 42,500 | 37,000 |
| Rd 45 | 39,500 | 5,000 | 45,500 | 40,000 |
| Rd 48 | 42,500 | 5,000 | 48,500 | 43,000 |
| Rd 50 | 44,500 | 5,000 | 50,500 | 45,000 |
| Rd 53 | 47,500 | 5,000 | 53,500 | 48,000 |
| Rd 56 | 50,500 | 5,000 | 56,500 | 51,000 |
| Rd 60 | 53,400 | 6,000 | 60,600 | 54,000 |
| Rd 63 | 56,400 | 6,000 | 63,600 | 57,000 |
| Rd 67 | 60,400 | 6,000 | 67,600 | 61,000 |
| Rd 70 | 63,400 | 6,000 | 70,600 | 64,000 |
| Rd 75 | 68,400 | 6,000 | 75,600 | 69,000 |
| Rd 80 | 73,400 | 6,000 | 80,600 | 74,000 |
| Rd 85 | 78,400 | 6,000 | 85,600 | 79,000 |
| Rd 90 | 81,200 | 8,000 | 90,800 | 82,000 |
| Rd 95 | 86,200 | 8,000 | 95,800 | 87,000 |
| Rd 100 | 91,200 | 8,000 | 100,800 | 92,000 |
| Rd 106 | 97,200 | 8,000 | 106,800 | 98,000 |
| Rd 112 | 103,200 | 8,000 | 112,800 | 104,000 |
| Rd 118 | 109,200 | 8,000 | 118,800 | 110,000 |
| Rd 125 | 116,200 | 8,000 | 125,800 | 117,000 |
| Rd 123 | 121,000 | 10,000 | 133,000 | 122,000 |
| Rd 140 | 129,000 | 10,000 | 141,000 | 130,000 |
| Rd 150 | 139,000 | 10,000 | 151,000 | 140,000 |
| Rd 160 | 149,000 | 10,000 | 161,000 | 150,000 |
| Rd 170 | 159,000 | 10,000 | 171,000 | 160,000 |
| Rd 180 | 166,800 | 12,000 | 181,200 | 168,000 |
| Rd 190 | 176,800 | 12,000 | 191,200 | 178,000 |
| Rd 200 | 186,800 | 12,000 | 201,200 | 188,000 |
| Rd 212 | 189,800 | 12,000 | 213,200 | 200,000 |
| Rd 224 | 210,800 | 12,000 | 225,200 | 212,000 |
| Rd 236 | 218,400 | 16,000 | 237,600 | 220,000 |
| Rd 250 | 232,400 | 16,000 | 251,600 | 234,000 |
| Rd 265 | 247,400 | 16,000 | 266,600 | 249,000 |
| Rd 280 | 262,400 | 16,000 | 281,600 | 264,000 |
| Rd 300 | 282,400 | 16,000 | 301,600 | 284,000 |