# Резьбы крупные ISO DIN13

## ISO Coarse Thread (metric)

| Наружный диаметр M | Шаг, мм | Диаметр сверления под нарезку, мм |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,25 | 0,75 |
| 1,1 | 0,25 | 0,85 |
| 1,2 | 0,25 | 0,95 |
| 1,4 | 0,30 | 1,10 |
| 1,6 | 0,35 | 1,25 |
| 1,8 | 0,35 | 1,45 |
| 2,0 | 0,40 | 1,60 |
| 2,2 | 0,45 | 1,75 |
| 2,5 | 0,45 | 2,05 |
| 3,0 | 0,50 | 2,50 |
| 3,5 | 0,60 | 2,90 |
| 4,0 | 0,70 | 3,30 |
| 4,5 | 0,75 | 3,70 |
| 5,0 | 0,80 | 4,20 |
| 6,0 | 1,00 | 5,00 |
| 7,0 | 1,00 | 6,00 |
| 8,0 | 1,25 | 6,80 |
| 9,0 | 1,25 | 7,80 |
| 10,0 | 1,50 | 8,50 |
| 11,0 | 1,50 | 9,50 |
| 12,0 | 1,75 | 10,20 |
| 14,00 | 2,00 | 12,00 |
| 16,00 | 2,00 | 14,00 |
| 18,00 | 2,50 | 15,50 |
| 20,00 | 2,50 | 17,50 |
| 22,00 | 2,50 | 19,50 |
| 24,00 | 3,00 | 21,00 |
| 27,00 | 3,00 | 24,00 |
| 30,00 | 3,50 | 26,50 |
| 33,00 | 3,50 | 29,50 |
| 36,00 | 4,00 | 32,00 |
| 39,00 | 4,00 | 35,00 |
| 42,00 | 4,50 | 37,50 |
| 45,00 | 4,50 | 40,50 |
| 48,00 | 5,00 | 43,00 |
| 52,00 | 5,00 | 47,00 |
| 56,00 | 5,50 | 50,50 |
| 60,00 | 5,50 | 54,50 |
| 64,00 | 6,00 | 58,00 |
| 68,00 | 6,00 | 62,00 |