# Резьбы мелкие ISO DIN13

## ISO Fine Thread (metric)

| Наружный диаметр M x мм | Диаметр сверления под нарезку mm | Наружный диаметр M x мм | Диаметр сверления под нарезку мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,00 x 0,25 | 1,75 | 22,00 x 2,00 | 20,00 |
| 2,20 x 0,25 | 1,95 | 24,00 x 1,00 | 23,00 |
| 2,30 x 0,25 | 2,05 | 24,00 x 1,50 | 22,50 |
| 2,50 x 0,35 | 2,15 | 24,00 x 2,00 | 22,00 |
| 2,60 x 0,35 | 2,20 | 25,00 x 1,00 | 24,00 |
| 3,00 x 0,35 | 2,65 | 25,00 x 1,50 | 23,50 |
| 3,50 x 0,35 | 3,15 | 26,00 x 1,50 | 24,50 |
| 4,00 x 0,35 | 3,65 | 27,00 x 1,50 | 25,50 |
| 4,00 x 0,50 | 3,50 | 27,00 x 2,00 | 25,00 |
| 5,00 x 0,50 | 4,50 | 28,00 x 1,50 | 26,50 |
| 6,00 x 0,50 | 5,50 | 28,00 x 2,00 | 26,00 |
| 6,00 x 0,75 | 5,20 | 30,00 x 1,00 | 29,00 |
| 7,00 x 0,75 | 6,20 | 30,00 x 1,50 | 28,50 |
| 8,00 x 0,50 | 7,50 | 30,00 x 2,00 | 28,00 |
| 8,00 x 0,75 | 7,20 | 32,00 x 1,50 | 30,50 |
| 8,00 x 1,00 | 7,00 | 33,00 x 1,50 | 31,50 |
| 9,00 x 0,75 | 8,20 | 33,00 x 2,00 | 31,00 |
| 9,00 x 1,00 | 8,00 | 34,00 x 1,50 | 32,50 |
| 10,00 x 0,50 | 9,50 | 35,00 x 1,50 | 33,50 |
| 10,00 x 0,75 | 9,20 | 36,00 x 1,50 | 34,50 |
| 10,00 x 1,00 | 9,00 | 36,00 x 2,00 | 34,00 |
| 10,00 x 1,25 | 8,80 | 36,00 x 3,00 | 33,00 |
| 11,00 x 1,00 | 10,00 | 38,00 x 1,50 | 36,50 |
| 12,00 x 0,75 | 11,20 | 39,00 x 1,50 | 37,50 |
| 12,00 x 1,00 | 11,00 | 39,00 x 2,00 | 37,00 |
| 12,00 x 1,25 | 10,80 | 39,00 x 3,00 | 36,00 |
| 12,00 x 1,50 | 10,50 | 40,00 x 1,50 | 38,50 |
| 13,00 x 1,00 | 12,00 | 40,00 x 2,00 | 38,00 |
| 14,00 x 1,00 | 13,00 | 40,00 x 3,00 | 37,00 |
| 14,00 x 1,25 | 12,80 | 42,00 x 1,50 | 40,50 |
| 14,00 x 1,50 | 12,50 | 42,00 x 2,00 | 40,00 |
| 15,00 x 1,00 | 14,00 | 42,00 x 3,00 | 39,00 |
| 15,00 x 1,50 | 13,50 | 45,00 x 1,50 | 43,50 |
| 16,00 x 1,00 | 15,00 | 45,00 x 2,00 | 43,00 |
| 16,00 x 1,50 | 14,50 | 45,00 x 3,00 | 42,00 |
| 18,00 x 1,00 | 17,00 | 48,00 x 1,50 | 46,50 |
| 18,00 x 1,50 | 16,50 | 48,00 x 2,00 | 46,00 |
| 18,00 x 2,00 | 16,00 | 48,00 x 3,00 | 45,00 |
| 20,00 x 1,00 | 19,00 | 50,00 x 1,50 | 48,50 |
| 20,00 x 1,50 | 18,50 | 50,00 x 2,00 | 48,00 |
| 20,00 x 2,00 | 18,00 | 50,00 x 3,00 | 47,00 |
| 22,00 x 1,00 | 21,00 | 52,00 x 1,50 | 50,50 |
| 22,00 x 1,50 | 20,50 | 52,00 x 2,00 | 50,00 |
| - | - | 52,00 x 3,00 | 49,00 |