# Резьбы трапецеидальные

## Trapezoidal Coarse Thread DIN 103

| Типоразмер | Наружный диаметр болта, мм mm | Внутренний диаметр гайки, мм |
| --- | --- | --- |
| Tr 9 x 2 | 8,820 | 7,000 |
| Tr 10 x 2 | 9,820 | 8,000 |
| Tr 11 x 3 | 10,764 | 8,000 |
| Tr 12 x 3 | 11,764 | 9,000 |
| Tr 14 x 3 | 13,764 | 11,000 |
| Tr 16 x 4 | 15,700 | 12,000 |
| Tr 18 x 4 | 17,700 | 14,000 |
| Tr 20 x 4 | 19,700 | 16,000 |
| Tr 22 x 5 | 21,665 | 17,000 |
| Tr 24 x 5 | 23,665 | 19,000 |
| Tr 26 x 5 | 25,665 | 21,000 |
| Tr 28 x 5 | 27,665 | 23,000 |
| Tr 30 x 6 | 29,625 | 24,000 |
| Tr 32 x 6 | 31,625 | 26,000 |
| Tr 34 x 6 | 33,625 | 28,000 |
| Tr 36 x 6 | 35,625 | 30,000 |
| Tr 38 x 7 | 37,575 | 31,000 |
| Tr 40 x 7 | 39,575 | 33,000 |
| Tr 42 x 7 | 41,575 | 35,000 |
| Tr 44 x 7 | 43,575 | 37,000 |
| Tr 46 x 8 | 45,550 | 38,000 |
| Tr 48 x 8 | 47,550 | 40,000 |
| Tr 50 x 8 | 49,550 | 42,000 |
| Tr 52 x 8 | 51,550 | 44,000 |
| Tr 55 x 9 | 54,500 | 46,000 |
| Tr 60 x 9 | 59,500 | 51,000 |