# Резьбы трубные конические

## NPTF American Taper Pipe Thread
ANSI B 1.20.3

##### Американская трубная коническая самоуплотняющаяся резьба

| Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/16" NPTF | 7,870 | 6,00 | 27 | 0,940 |
| 1/8" NPTF | 10,217 | 8,25 | 27 | 0,940 |
| 1/4" NPTF | 13,577 | 10,70 | 18 | 1,411 |
| 3/8" NPTF | 17,016 | 14,10 | 18 | 1,411 |
| 1/2" NPTF | 21,211 | 17,40 | 14 | 1,814 |
| 3/4" NPTF | 26,566 | 22,60 | 14 | 1,814 |
| 1" NPTF | 33,195 | 28,50 | 11,5 | 2,209 |
| 1 1/4" NPTF | 41,952 | 37,00 | 11,5 | 2,209 |
| 1 1/2" NPTF | 48,021 | 43,50 | 11,5 | 2,209 |
| 2" NPTF | 60,060 | 55,00 | 11,5 | 2,209 |
| 2 1/2" NPTF | 72,642 | 65,50 | 8 | 3,175 |
| 4" NPTF | 113,913 | 107,00 | 8 | 3,175 |